## Slide 1
3期10楼仪器研发网络
安全优化解决方案
PBR策略路由引流 · 防火墙策略隔离 · 终端安全纵深防护
售前解决方案 | 2026-06 | V2.0

## Slide 2
目 录
01
项目背景与需求
现状挑战 · 需求目标
02
现有网络架构分析
拓扑结构 · 问题诊断
03
方案对比与选择
PBR引流方案 · 可行性分析
04
网络改造详细设计
VLAN规划 · PBR策略 · 防火墙策略
05
终端安全整合优化
360杀毒 · Ip_guard DLP · 三层联防
06
实施计划与风险
6阶段实施 · 风险应对

## Slide 3
项目背景与需求
客户现状
3期10楼为仪器研发组专用区域
含超融合集群、AI应用开发、38+业务系统
全网互通（2/3/4期光纤互联），安全边界模糊
4期山石防火墙负载低，性能可复用
核心需求
10楼研发网络安全隔离，缩小攻击面
精细化双向访问控制（研发↔2期/外部）
不新增防火墙硬件，复用现有设备
保障PLM/MES/打印机等业务不受影响
零硬件成本
复用4期低负载山石防火墙
零物理施工
纯网络配置变更，不动机柜
业务零中断
PBR Fail-Open自动回退
纵深防护
网络+终端+DLP三层联防

## Slide 4
现有网络架构
Internet / 专线 / ADSL
2期机房（核心）
山石防火墙 | 行为管理 | AD/DNS
360天擎 | 安全网关 | 态势感知(计划)
3期汇聚层
核心交换机 | WAF | Ip_guard服务端
VLAN配置 | 策略路由
4期（低负载）
核心交换机 | ★山石防火墙(2期替换)
策略路由未配
10楼接入层 · 研发PC(360+Ip_guard) · 超融合 · 物理服务器(PLM/MES/监控等)
光纤
光纤
关键设备清单
2期
山石防火墙(新) 深信服行为管理 态势感知(计划)
3期
WAF Ip_guard服务端 华为核心交换机
4期
山石防火墙(2期替换退役) 华为核心交换机
终端
360杀毒(全区域) Ip_guard客户端(研发PC)

## Slide 5
现状问题诊断
01
安全边界模糊
研发网与生产网全网互通，一旦被攻击可横向扩散至全区域
02
访问控制粗放
仅依赖VLAN做基本隔离，缺乏IP/端口/协议精细化策略控制
03
数据泄露隐患
仪器研发知识产权与生产/办公混网，合规风险大
04
设备复用不足
4期山石防火墙性能利用率低，未能发挥策略控制价值
05
360杀毒未深度利用
仅用基础查杀，EDR/漏洞管理/资产清点等高阶能力未启用
06
Ip_guard策略粗放
DLP策略未针对研发场景（源码防泄漏/AI模型保护）精细化

## Slide 6
方案对比与选择
★ 推荐
方案一：PBR策略路由引流
技术可行性 ★★★★★
核心思路
4期防火墙物理位置不动，3期华为汇聚交换机配置PBR，将10楼VLAN流量下一跳指向4期防火墙做策略检查后回注正常路径
核心优势
零硬件成本 · 零物理施工 · PBR回退<5分钟
3期↔4期光纤直连，额外延迟≤1ms
不影响4期现有业务，远期可改PBR收回
✗ 不采纳
方案二：新增防火墙 + 独立ADSL
技术可行性 ★★
客户反馈
成本高：新购防火墙 + ADSL月租 + 施工
技术不可行：独立ADSL后10楼脱离现有网络，但20+套业务系统（PLM/MES等）部署在10楼供全区域使用
远期可重新评估（当服务器迁出10楼后）

## Slide 7
PBR策略路由引流 — 核心理念
"流量走过去做策略，设备不挪窝"
改造前
10楼研发PC
→
3期汇聚
交换机
→
光纤
→
2期核心
→
2期系统
Internet
直通，无策略检查
改造后
10楼研发PC
→
3期汇聚
PBR下一跳→4期FW
→
4期山石
防火墙
策略检查
→
策略放行
→回程
→
2期系统
Internet
PBR牵引 → 策略检查 → 放行回注
0
硬件成本（元）
0
物理施工（天）
<5min
故障回退时间
≤1ms
额外延迟

## Slide 8
VLAN规划 & 网络改造架构
VLAN ID | 网段 | 用途 | 安全级别 | 说明
100 | 10.0.100.0/24 | 研发PC | 高 | PBR→4期防火墙
110 | 10.0.110.0/24 | 超融合集群(内部) | 高 | 仅研发访问；PBR→防火墙
120 | 10.0.120.0/24 | 物理服务器 | 中 | PLM/MES/打印机；对外端口开放
200 | 10.0.200.0/24 | 管理网段 | 最高 | 仅IT运维；PBR→防火墙
300 | 10.0.10.0/24 | 3期其他楼层 | 低 | 已有；ACL隔离10楼VLAN
流量路径设计
出站
10楼PC → 3期汇聚[PBR] → 4期FW[策略] → 2期/Internet
入站
外部 → 3期汇聚[PBR] → 4期FW[策略] → VLAN 120服务器
本地
VLAN 100 ↔ VLAN 120（PBR排除，同楼直达）

## Slide 9
PBR策略路由方案 — 核心机制
PBR配置逻辑（华为交换机）
出站引流
ACL 3010: permit ip 10.0.100.0/24 → 匹配VLAN 100
ACL 3010: permit ip 10.0.110.0/24 → 匹配VLAN 110
PBR node 10: if-match acl 3010
apply next-hop <4期防火墙Trust IP>
入站引流
ACL 3020: permit ip dest 10.0.120.0/24 → 匹配VLAN 120
PBR node 20: if-match acl 3020
apply next-hop <4期防火墙Trust IP>
PBR排除项（不引向防火墙）
VLAN间互访
研发PC↔服务器同楼直达
备份流量
TB级大流量，防火墙无法承载
Ip_guard通信
同楼管控，无需出楼
超融合东西向
VLAN 110内部L2通信
分层控制架构
第一层
3期华为汇聚交换机
ACL粗粒度隔离 + PBR流量牵引
PBR→
第二层
4期山石防火墙
L3/L4 ACL + IPS/AV + 会话日志
PBR→
第三层
2期山石防火墙(出口)
Internet出口策略（已有，不变）

## Slide 10
防火墙安全策略设计
策略总则：默认拒绝 + 白名单放行
Any → Any : DENY（记录日志） · 逐条开放业务所需最小权限
# | 源 | 目的 | 端口 | 说明
1 | VLAN 100 | 2期DNS | UDP 53 | DNS解析
2 | VLAN 100 | 2期AD域控 | 88/389/636 | 域认证
3 | VLAN 100 | 2期安全网关 | 业务端口 | 安全网关
4 | VLAN 100 | 2期网络AC | 443/8443 | 准入控制
5 | VLAN 100 | 2期监控 | 80/443 | 监控平台
6 | VLAN 100/110 | VLAN 120 | 业务端口 | PLM/MES（PBR排除）
7 | 外部区域 | VLAN 120 | 业务端口 | PLM/MES/打印机
8 | VLAN 100/110 | Internet | 80/443 | 互联网访问
9 | IT管理段 | VLAN 200 | SSH/RDP | 运维管理
10 | Any | Any | Any | 默认拒绝+日志
特殊流量处理
备份流量: PBR排除，直通2期↔3期
360杀毒: 经PBR→4期FW放行（TCP 8443/80/443）
Ip_guard: 同楼本地直达（PBR排除），IT远程管理走PBR→FW

## Slide 11
备份流量优化 & 故障切换
备份流量 — PBR排除
问题
2期→3期10楼备份数据量TB级，经PBR→防火墙会拖垮性能
方案
PBR ACL显式排除备份源/目的IP → 不命中PBR → 走正常路由直达
备份VLAN 999逻辑隔离，仅备份服务器间可达
PBR故障切换 — Track联动
机制
PBR关联NQA track检测4期防火墙可达性
故障时
track检测失败 → PBR node自动失效
→ 流量回退正常路由表（Fail-Open）
→ 10楼恢复未隔离状态，保证业务连续
→ 触发告警通知IT运维
PBR上线顺序（逐网段渐进，风险可控）
Step 1
VLAN 100(研发PC)试点
→
Step 2
验证→加入VLAN 110
→
Step 3
验证→加入VLAN 120入站
→
Step 4
全量PBR+防火墙Deny生效
回退方案：删除PBR配置即可恢复原状，回退时间 < 5分钟 | 防火墙策略初期Log模式观察1-2周 → 确认无误后切换Deny

## Slide 12
终端安全整合 — 三层联防体系
网络边界(PBR+防火墙) → 终端检测(360 EDR) → 数据防泄漏(Ip_guard DLP)
第一层：网络边界
4期山石防火墙
南北向访问控制
入侵防御 IPS/AV
URL过滤
会话日志 → 态势感知
▼
第二层：终端检测
360天擎 EDR
病毒/木马实时查杀
终端行为检测(EDR)
漏洞扫描与补丁
资产清点
▼
第三层：数据防泄漏
Ip_guard DLP
文档透明加密
外发通道管控
USB外设管控
屏幕水印+审计

## Slide 13
360杀毒能力优化
能力启用规划
病毒查杀 | ✅ 已启用 | 研发场景定制排除
实时防护 | ✅ 已启用 | 调优敏感度，减少误拦
EDR检测响应 | ❌ 未启用 → 建议启用 | 持续监控异常行为
漏洞管理 | ❌ 未启用 → 建议启用 | 工具链漏洞主动发现
资产清点 | ❌ 未启用 → 建议启用 | 精确软硬件清单
微隔离 | ❌ 未启用 → 评估 | PC间横向移动防护
研发专属策略优化
编译目录白名单
build/ dist/ target/ __pycache__/ 等扫描排除
容器/虚拟化兼容
Docker镜像/虚拟机磁盘目录 IO优化
脚本语言防护增强
PowerShell/Python/Node.js执行监控
AI开发环境防护
pip/conda安装路径只读扫描 模型文件(.pth/.onnx)排除
EDR核心监控维度
异常进程行为
提权操作监控 · 工具链进程注入检测 · Git/SVN异常外联（代码窃取特征）
横向移动检测
VLAN间非预期访问 · SMB/RDP/SSH异常连接 · 防火墙拦截+EDR上下文=完整攻击链
勒索软件防护
批量文件加密/重命名监控 · 超融合集群存储IO突变检测
360通信路径：研发PC → 3期汇聚[PBR] → 4期FW[放行TCP 8443/80/443] → 2期核心 → 360天擎

## Slide 14
Ip_guard DLP能力优化
数据分类分级保护
绝密
核心算法源码/专利设计图/AI模型权重
加密+禁止外发+禁USB+水印+全审计
机密
仪器设计文档/固件代码/测试用例
加密+外发审批+USB只读+审计
内部
开发规范/会议纪要/项目周报
外发审计+敏感词检测
公开
技术白皮书/产品手册
无特殊限制
DLP策略精细化
文档加密
*.c/*.cpp/*.py/*.java/*.go/*.dwg/*.pth 透明加密
USB管控
默认禁用 → 审批临时开通；调试器/JTAG白名单放行
屏幕水印
研发PC强制水印（工号+时间戳），AD账号联动追溯
外发审批
低风险自动放行；高风险 → Leader+IT安全双签审批
与网络隔离的协同设计
VLAN分层策略
研发PC(VLAN 100)全面DLP；服务器(VLAN 120)仅审计不加密
PBR通信保障
Ip_guard同楼通信PBR排除直达；IT管理台跨区走PBR→FW放行
远程场景协同
VPN/零信任接入自动收紧DLP(剪贴板/截屏/外发)；远期联动aTrust

## Slide 15
实施计划
阶段一: 调研
盘点IP/端口/访问关系；评估防火墙规格；梳理360和Ip_guard现状
1周
1周
风险:低
风险:低
阶段二: 方案细化
完善VLAN/PBR ACL/防火墙策略表；输出360和Ip_guard优化文档
1周
1周
风险:低
风险:低
阶段三: 测试验证
PBR试点IP测试；验证业务可达性、360在线率、Ip_guard管控通信
2-3天
2-3天
风险:中
风险:中
阶段四: 部署实施
PBR配置上线→防火墙策略导入→VLAN切割→逐网段启用；同步360/Ip_guard策略
1个窗口日
1个窗口日
风险:高
风险:高
阶段五: 监控优化
PBR流量监控；策略日志审计；360 EDR调优；Ip_guard外发审批上线
2周
2周
风险:中
风险:中
阶段六: 持续运营
EDR+SIEM联动；DLP全量加密；PBR策略定期审计；漏洞常态化
持续
持续
风险:低
风险:低
核心原则
业务窗口期变更 · PBR逐网段上线 · 初期防火墙Log模式 · PBR回退<5分钟 · 360在线率即时验证

## Slide 16
风险评估与应对
风险 | 概率 | 影响 | 应对措施
PBR下一跳不可达 | 低 | 高 | NQA track自动检测，故障时PBR失效Fallback
PBR配置错误/流量黑洞 | 中 | 高 | 逐网段上线；少量IP先验证；配置前备份
防火墙性能不足 | 中 | 高 | 实施前评估吞吐量；PBR排除备份大流量；逐网段监控
策略遗漏致业务中断 | 高 | 高 | 初期Log模式观察1-2周；逐条梳理访问关系表
外部用户无法访问10楼服务器 | 中 | 中 | 入站PBR策略+VLAN 120重点验证；初期宽松后收紧
360客户端经PBR后断连 | 中 | 中 | 第一时间验证在线率；保留云端直连备用通道
EDR误报阻断开发工具 | 高 | 中 | 初期仅告警不阻断；建立编译工具链白名单
交换机TCAM表项不足 | 低 | 中 | 实施前检查TCAM使用率；PBR ACL精简设计

## Slide 17
方案核心亮点
01
PBR策略路由引流
4期防火墙物理位置不动，3期华为汇聚PBR将10楼流量牵引至4期防火墙做策略检查
创新点：零物理施工，纯配置变更，回退<5分钟
02
分层纵深防护
第一层ACL+PBR粗粒度隔离 → 第二层防火墙L3/L4精粒度控制+IPS/AV → 第三层2期出口防护
架构亮点：三层递进，PBR为管道串联各层
03
零硬件成本复用
4期已启用但业务量小，山石防火墙性能利用率低；将空闲性能转化为10楼安全策略执行点
经济性：不新增任何硬件，仅配置变更
04
终端安全纵深协同
360天擎EDR+Ip_guard DLP与网络层防护形成三层联防；同楼通信PBR排除，跨区通信经防火墙放行
协同：网络-终端-DLP全链路覆盖
05
智能故障切换
PBR关联NQA track检测防火墙可达性，故障时自动Fail-Open保证业务连续性，同时触发告警
韧性：不因安全加固引入新的单点故障

## Slide 18
下一步行动建议
1
方案评审
组织IT运维/研发组/安全团队评审技术路线
2
现场调研
盘点IP/端口/访问关系/防火墙规格/交换机PBR能力
3
方案细化
输出完整VLAN规划/PBR ACL/防火墙策略配置文档
4
测试验证
非业务窗口搭建PBR试点，逐网段验证业务可达性
5
正式部署
窗口期上线PBR+防火墙策略+360/Ip_guard优化
3期10楼仪器研发网络安全优化解决方案 | V2.0 | 2026-06